## Slide 1
SISTEMA DE GERAÇÃO RENOVÁVEL
PROF. HUmberto Pinheiro
Apresentação do artigo:
Power Electronics Converters for Wind Turbine Systems
Fábio Cadore Posser
Outubro 2015

## Slide 2
TÓPICOS
Objetivo
Introdução
Conversores estáticos
Conceitos de turbinas eólicas
Conversores de única célula
Conversores de múltiplas células
Problemas e viabilidade
Considerações Finais

## Slide 3
Objetivo
  Este artigo apresenta uma breve revisão sobre os conversores estáticos e geradores utilizados atualmente nos sistemas eólicos de elevada potência e levanta algumas questões a respeito da viabilidade destes sistemas em grandes escalas.

## Slide 4
Introdução
  2010 – 200GWh (1,8% geração mundial)
  2019 – 1TWh (8% geração mundial)
  Fonte: BTM Consult (consultoria independente especializada em estudos sobre comercialização de fontes de geração renováveis de energia elétrica)

## Slide 5
Introdução
Notes: Em azul o percentual de eletrônica entre a rede e o gerador realizando a interface.

## Slide 6
Conversores Estáticos
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 7
Conceitos de turbinas eólicas
  Processamento parcial de energia:
  Processamento total de energia:
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 8
Conversores de única célula
  Conversores unidirecionais:
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 9
Conversores de única célula
  Conversores unidirecionais:
  - No CSI o conversor não necessita estar na torre eólica, podendo aproveitar a indutância dos cabos.
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 10
Conversores de única célula
  Conversores 2 níveis (2L-BTB):
  Estrutura simples, poucos componentes;
  Eletrônica consolidada;
  Elevado dv/dt no gerador e no transformador;
  Perdas significativas em elevadas potências;
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 11
Conversores de única célula
  Conversores multinível:
  Varios níveis de tensão de saída, reduzindo dv/dt;
  Possibilita a redução no tamanho dos filtros;
  Algumas topologias apresentam diferente distribuição de potência nos semicondutores;
  Algumas topologias necessitam de gerador com enrolamento do estator aberto (3 enrolamentos monofásicos);
  Algumas topologias possibilitam operação sob falta de rede;
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 12
Conversores de única célula
  Three-Level Neutral-Point Diode Clamped Back-To-BackTopology (3L-NPC BTB)
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 13
Conversores de única célula
  Three-Level H-Bridge Back-to-Back Topology (3L-HB BTB)
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 14
Conversores de única célula
  Five-Level H-Bridge Back-to-Back Topology (5L-HB BTB)
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 15
Conversores de única célula
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 16
Conversores de múltiplas células
  Cascaded H-bridge (UNIFLEX-PM Project):
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 17
Conversores de múltiplas células
  Proposta de topologia da Semikron:
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 18
Conversores de múltiplas células
  Proposta de topologia da Gamesa:
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 19
Conversores de múltiplas células
  Topologia sem transformador:
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 20
Conversores de múltiplas células
  Topologia utilizando conversor matricial:
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 21
Problemas e Viabilidade
Notes: Wind power conversion and demands to power electronics.

## Slide 22
Considerações finais
  Em 2020 estimasse que 20% da energia utilizada na Europa será proveniente de torres eólicas.
  A potência nominal das turbinas irá aumentar e as fazendas eólicas estão começando a surgir em terrenos off-shore por busca de um maior aproveitamento.
  Seguindo a mesma tendência os conversores estáticos necessitarão trabalhar com elevada densidade de potência, design mais compacto, menos materiais e componentes, e menor custo. Os projetos de geradores eólicos necessitarão de maior robustez para trabalhar em ambientes extremos e condições de redes piores.
  Desta maneira, novas áreas de pesquisa necessitam ser exploradas, como modulações para trabalhar com menores temperaturas de junção nos semicondutores, sistemas redundantes, modelagem dos problemas em uma turbina eólica para manutenção preventiva.