## Slide 1
SISTEMA DE GERAÇÃO RENOVÁVEL
PROF. Fábio
Moto-geradores
Fábio Cadore Posser, Leonardo Catafesta, Marciel Wenk
Outubro 2015

## Slide 2
Objetivo
  Análise das tecnologias atuais de motor-geradores disponíveis no mercado, com foco no gerador.

## Slide 3
Moto-geradores
  Fabricantes analisados:
  WEG;
  Aaa;
  ...;

## Slide 4
WEG

## Slide 5
WEG
  Alternador Síncrono G i-Plus e G Plus - desenvolvidos para aplicações gerais.
  Potências: até 4200 kVA
  Excitação com bobina auxiliar: manutenção de corrente de curto-circuito de 300% da In por 10 segundos.
  Como opcional, a linha permite a utilização de uma excitatriz auxiliar com ímãs permanentes.

## Slide 6
WEG
  Alternador Síncrono G i-Plus e G Plus

## Slide 7
WEG
  Alternador Síncrono G Truck - utilizados para alimentação do sistema elétrico da bomba de criogênico em caminhões e semitrailers.
  Potências: até 30 kVA
  Excitação é realizada pela bateria do veículo em 12 ou 24 Vcc.

## Slide 8
WEG
  Alternador Síncrono AN10 - desenvolvidos para aplicação em grupos geradores para os segmentos Naval e Óleo & Gás.
  Potências: 1.100 a 3.000 kVA
  Excitação auxiliar com ímãs permanentes para alimentação do circuito de potência do regulador de tensão.

## Slide 9
WEG
  Alternador Síncrono G Aircraft - utilizados como fonte de energia para alimentação de aeronaves em solo.
  Potências: até 180 kVA
  Excitação é realizada com Imãs permanentes no estator.

## Slide 10
WEG
  Alternador Síncrono GTK - utilizados na industria metal mecânica (pesada), mineração, petróleo & gás.
  Potências: até 700 kVA
  Excitação é realizada com Imãs permanentes no estator.

## Slide 11
WEG
  Alternador Síncrono AG11 - utilizados como fonte de energia em Power Plants.
  Potências: até 4500 kVA
  Excitação é realizada com Imãs permanentes no estator.

## Slide 12
WEG
  Alternador Síncrono SG10 - utilizados como fonte de energia em plataformas, navios e usinas.
  Potências: até 50000 kVA
  Excitação é realizada com Imãs permanentes no estator.